## Slide 1: Tacos KFT.
Lajka Kristóf, Váradi Ádám és Enyedi Sándor Projektmunkája

## Slide 2: Bemutatkozás
Egy kitalált étteremlánc, Tacos KFT. hálózatát valósítottuk meg a étterem igényeinek megfelelően.
Welcome to the Los Pollos Hermanos family, remember La Passion!

## Slide 3: Devices
3 Cisco 4221 router
2 Cisco 2960 switches
1 Tenda WIFI router
3db végberendezés

## Slide 4: Topology

## Slide 5: 1.Location(main): Delivery

## Slide 6: Delivery Location
Used technologies:
SSH
HSRP
VLANs
Etherchannel
OSPF

## Slide 7
Lajka Kristóf | Váradi Ádám | Enyedi Sándor
A topológia kialakítása | A topológia kialakítás | OSPF konfigurálás
IPv4/IPv6 címzés | VLAN-ok és forgalomirányítás | Prezentáció
VLAN-ok és forgalomirányítás | NAT konfigurálás | Dokumentálás
ACL beállítás | SSH konfigurálás | SSH konfigurálás
HSRP beállítás | IPv4/IPv6 címzés | 
Task seperations:

## Slide 8: IPv4/IPV6 table
Eszköz | Interface | IP | IPv6 | Subnet | Gateway
Center | Gig/0/0/0 Se0/1/0 Se0/1/1 | 192.168.7.1 20.0.0.1 30.0.0.1 |  | /27 /30 /30 | 
Delivery R1 | Gig0/0/0.40 Se0/1/0 | 192.168.5.65 20.0.0.2 | 2001:ACAD:DB8:5::2/64 | /27 /30 | 
Delivery R2 | Gig0/0/0.50 Se0/1/0 | 192.168.5.97 30.0.0.2 | 2001:ACAD:DB8:5::1/64 | /28 /30 | 
ConR | Gig0/0/0 Gig0/0/1.60 | 192.168.6.2 192.168.6.17 |  | /28 /28 | 
Boss Wi-Fi | Internet LAN | 192.168.7.2 192.168.7.33 |  | /29 /29 | 192.168.7.1
DeliverySW1 | VLAN 40 |  |  |  | 
DeliverySW2 | VLAN 50 |  |  |  | 
DeliveryPC1 | NIC | DHCP | SLAAC | /27 | 192.168.5.65
DeliveryPC2 | NIC | DHCP | SLAAC | /27 | 192.168.5.65
DeliveryPC3 | NIC | DCHP | SLAAC | /28 | 192.168.5.97
DeliveryPC4 | NIC | DHCP | SLAAC | /28 | 192.168.5.97
DeliveryServer | NIC | DHCP | SLAAC | /27 | 192.168.5.85
Laptop | Wireless | DHCP |  | /29 | 192.168.7.1
Smartphone | Wireless | DHCP |  | /29 | 192.168.7.1
ConPC | NIC | 192.168.6.20 | Stateful | /28 | 192.168.6.17
ConServer | NIC | 192.168.6.25 | 2001:ACAD:DB8:6::1/64 | /28 | 192.168.6.17

## Slide 9: Vlan table
Eszköz neve | Azonosító | Név | Portok | Hálózat
DeliverySW1 | 40 99 | Delivery1 Trash | G1/0/5,G1/0/10 G1/0/3-4,G1/0/6-9, G1/0/11-23,G1/0/25-28 | 192.168.5.64/27
DeliverySW2 | 50 99 | Delivery2 Trash | G1/0/5,G1/0/10 G1/0/3-4,G1/0/6-9, G1/0/11-23,G1/0/25-28 | 192.168.5.96/28
ConSW | 60 99 | ConVLAN Trash | G1/0/1, G1/0/2 G1/0/4-24,Gig0/2 | 192.168.6.16/28

## Slide 10
DeliverySW1
DeliverySW2

## Slide 11: Etherchannel
Protocols | Ports
LACP | G1/0/1, G1/0/2
LACP | G1/0/1, G1/0/2
DeliverySW1
DeliverySW2

## Slide 12: Etherchannel
Delivery SW1
DeliverySW2

## Slide 13: Route Table

## Slide 14: SSH

## Slide 15: Port-Security, Portfast, BPDU Guard
Delivery SW1
Delivery SW2

## Slide 16: HSRP
DeliveryR1
DeliveryR2

## Slide 17: HSRP commands
DeliveryR1
DeliveryR2

## Slide 18: Pings
Inside ping
Outside ping
Server ping

## Slide 19: 2.location(WIFI): Boss Office

## Slide 20: WIFI

## Slide 21: WIFI Security

## Slide 22: Port-security a Webszerver felé

## Slide 23: Trello használata

## Slide 24: Github használata

## Slide 25: Segítségkérés
ChatGPT Open AI
Tanárúr segítsége
Különböző weboldalak által adott hasznos információk

## Slide 26: Nehézségek
HSRP beállítása
IPv6 beállítása
Fizikai WIFI router beállítása
Külső internet elérése

## Slide 27: Tesztelések

## Slide 28: ACL
DeliveryR1
DeliveryR2
Center
ConR

## Slide 29: Trace route

## Slide 30: NAT

## Slide 31: PPP

## Slide 32: Köszönjük a figyelmet!