## Slide 1: BorsodNet
Lajka Kristóf, Váradi Ádám és Enyedi Sándor Projektmunkája

## Slide 2: Bemutatkozás
Cégünk a BorsodNet, egy miskolci hálózati cég.
Jelenlegi megbízásunkat a Mini brit autómárka adta, hogy szeretnék ha mi csinálnánk meg a Miskolcon épülő Mini autógyár hálózatát 3 telephelyre szétosztva.

## Slide 3: Devices
3 Cisco 4221 router
1 Cisco Catalyst Edge 8200 series router
3 Cisco 2960 switches
1 Tenda WIFI router
4 endpoint: 3 PC and 1 mobilephone
1 ASA Firewall

## Slide 4: Topology

## Slide 5
Lajka Kristóf | Váradi Ádám | Enyedi Sándor
A topológia kialakítása | A topológia kialakítás | OSPF konfigurálás
IPv4/IPv6 címzés | VLAN-ok és forgalomirányítás | Prezentáció
VLAN-ok és forgalomirányítás | NAT konfigurálás | Dokumentálás
ACL beállítás | SSH konfigurálás | SSH konfigurálás
HSRP beállítás | IPv4/IPv6 címzés | 
Task seperations:

## Slide 6
Devices | Interface | IPv4 | IPv6 | Gateway
Center | G0/0/0 | 192.168.7.1/27 |  | 
 | S0/1/0 | 20.0.0.1/30 |  | 
 | S0/1/1 | 30.0.0.1/30 |  | 
AssemblyR1 | G0/0/0.40 | 192.168.5.65/27 | 2001:ACAD:DB8:5::2/64 | 
 | S0/1/0 | 20.0.0.2/30 |  | 
AssemblyR2 | G0/0/0.50 | 192.168.5.97/28 | 2001:ACAD:DB8:5::1/64 | 
 | S0/1/0 | 30.0.0.2/30 |  | 
 | G0/0/1 | 192.168.6.1/28 | 2001:ACAD:DB8:6::3/64 | 
AssemblySW1 | VLAN 40 |  |  | 
AssemblySW2 | VLAN 50 |  |  | 
AssemblyPC1 | NIC | DHCP | SLAAC | 192.168.5.65
AssemblyPC2 | NIC | DHCP | SLAAC | 192.168.5.65
AssemblyPC3 | NIC | DHCP | SLAAC | 192.168.5.97
AssemblyPC4 | NIC | DHCP | SLAAC | 192.168.5.97
Boss Office |  |  |  | 
Office WIFI | Internet | 192.168.7.2/29 |  | 192.168.7.1
 | LAN | 192.168.7.33/28 |  | 
 | WAN | 192.168.7.2/28 |  | 192.168.7.1
Boss Laptop | Wireless | DHCP |  | 192.168.7.1
Boss Smartphone | Wireless | DHCP |  | 192.168.7.1
Server Room |  |  |  | 
SrvR | G0/0/0 | 192.168.6.2/28 |  | 192.168.6.1
 | G0/0/1.60 | 192.168.6.17/28 |  | 
SrvSW | VLAN 60 |  |  | 
SrvPC | NIC | 192.168.6.20/28 | Stateful | 192.168.6.17
SrvServer(Ubuntu) | NIC | 192.168.6.25/28 | 2001:ACAD:DB8:6::1/64 | 192.168.6.17
SrvWeb(Windows) | NIC | 192.168.6.26/28 | 2001:ACAD:DB8:6::2/64 | 192.168.6.17
IPv4/IPv6

## Slide 7: 1.Location(Main): Assembly Line

## Slide 8: Assembly Line
Used technologies:
SSH
HSRP
VLANs
Etherchannel
OSPF

## Slide 9: Vlan table
Eszköz neve | Azonosító | Név | Portok | Hálózat
AssemblySW1 | 40 99 | Delivery1 Trash | G1/0/5,G1/0/10 G1/0/3-4,G1/0/6-9, G1/0/11-23,G1/0/25-28 | 192.168.5.64/27
AssemblySW2 | 50 99 | Delivery2 Trash | G1/0/5,G1/0/10 G1/0/3-4,G1/0/6-9, G1/0/11-23,G1/0/25-28 | 192.168.5.96/28
SrvSW | 60 99 | ConVLAN Trash | G1/0/1, G1/0/2 G1/0/4-24,Gig0/2 | 192.168.6.16/28

## Slide 10
AssemblySW1 VLAN Table
AssemblySW2 VLAN Table

## Slide 11
SrvSW VLAN Table

## Slide 12: Etherchannel
Protocols | Ports
LACP | G1/0/1, G1/0/2
LACP | G1/0/1, G1/0/2
DeliverySW1
DeliverySW2

## Slide 13: Etherchannel
AssemblySW1
AssemblySW2

## Slide 14: Route Table
AssemblyR1
AssemblyR2

## Slide 15: SSH
AssemblyR1

## Slide 16: Port-Security, Portfast, BPDU Guard
AssemblySW1 G1/0/5
AssemblySW1 G1/0/10
AssemblySW2 G1/0/5
AssemblySW2 G1/0/10

## Slide 17: HSRP
AssemblyR1-Active
AssemblyR2-Standby

## Slide 18: HSRP commands
AssemblyR1
AssemblyR2

## Slide 19: 2.location(WIFI): Boss Office

## Slide 20: WIFI
LAN
WAN

## Slide 21: WIFI Security
Security
WLAN

## Slide 22: Center

## Slide 23
Center technologies we used
ACL
OSPF
PPP authentication Chap

## Slide 24: ACL

## Slide 25: IP Route

## Slide 26: 3.Location(Server Room)

## Slide 27: DHCP server(Windows)

## Slide 28: FTP server(Windows)

## Slide 29: Webserver(Windows)

## Slide 30: Active Directory on Windows

## Slide 31: Group

## Slide 32: Users and group: Lajka Kristóf
Name
Password
Member Of

## Slide 33: Enyedi Sándor
Name
Password
Member Of

## Slide 34: Váradi Ádám
Name
Password
Member Of

## Slide 35: DNS server(Ubuntu)
Systemctl status shows that its active

## Slide 36: Port-security a Webszerver felé

## Slide 37: Workplaces

## Slide 38: Trello használata

## Slide 39: Github használata

## Slide 40: Tests

## Slide 41: Pings
Inside ping
Outside ping
Server ping

## Slide 42: ACL
AssemblyR1
AssemblyR2
Center
SrvR

## Slide 43: Trace route

## Slide 44: NAT

## Slide 45: PPP

## Slide 46: Conclusion

## Slide 47: Segítségkérés
ChatGPT Open AI
Tanárúr segítsége
Különböző weboldalak által adott hasznos információk

## Slide 48: Nehézségek
HSRP beállítása
IPv6 beállítása
Fizikai WIFI router beállítása
Külső internet elérése

## Slide 49: Our work with Mini was wonderful and the IT team made a very good job to make this natwork happen

## Slide 50: Thank you for your attention!